## Slide 1
PROCESSOR CORE INTRODUCTION
R1322IAe-csr-multicycle
RV32E + Zicsr · 双发射 · 多周期处理器核心
F → D → E → M → W 五级分布式多周期微结构
基于 Chisel 实现，级间采用 Decoupled 总线与 1 深度握手桥
909 MHz fmax
5 拍 / 包 双发射
2026 · 处理器体系结构设计

## Slide 2
OVERVIEW
设计概览：一个什么样的核？
02
指令集
RV32E + Zicsr
32 位嵌入式整数指令集
支持 CSR 读写与异常/mret
发射宽度
双发射 (2-way)
每周期取指/译码 2 条指令
按 lane 拆分为两条独立通道
微结构
多周期 5 级
F→D→E→M→W
一次一包，级间寄存器隔离时序
总线风格
Decoupled + 桥
valid/ready 握手
交出后 bits 清零，避免副作用
▸ 设计目标 在保持面积基本不变的前提下，通过级间切分把关键路径从 2.2 ns 压到约 1.05 ns，大幅提高主频。
▸ 核心特征 同构双发射、单套 EXU/LSU 交错复用、寄存器堆双端口写、独立 CSR 文件与异常通路。
▸ 实现语言 Chisel3 生成 SystemVerilog；存储器通过 DPI-C 黑盒与 C++ testbench 交互，便于仿真与 difftest。
R1322IAe-csr-multicycle 核心介绍

## Slide 3
MICROARCHITECTURE
整体架构：模块与数据通路
03
IMEM 指令存储器
IFU 取指单元
IDU 译码 + 冒险检测
F/D 桥
EXU1 ALU/分支/AGU
EXU2 ALU/分支/AGU
D/E 桥
CSR 文件 mstatus/mepc/mcause…
LSU1 访存/对齐
LSU2 访存/对齐
E/M 桥
DMEM 数据存储器
WBU 写回合并
M/W 桥
GRF 双写端口寄存器堆
GRF 读回 IDU
▸ 全部级间接口统一为 Decoupled 消息；IDU 之后按 lane 拆成两条单 lane 消息（D/E、E/M、M/W）。
▸ CSR 写回与异常跳转由 EXU1 在 top 层直连 GRF 与 IFU，独立于普通写回通路。
R1322IAe-csr-multicycle 核心介绍

## Slide 4
PIPELINE
多周期流水：F → D → E → M → W
04
F
取指
IFU
PC 与 PC+4 双端口读 IMEM，最多取两条指令打包成 IFU_to_IDU 消息。
D
译码
IDU
并行译码两条指令（decoder×2），冒险检测后由总线按 lane 分发。
E
执行
EXU ×2
ALU / 分支比较 / 取指目标 / 访存地址生成，并处理 CSR 读写与异常。
M
访存
LSU ×2
字节/半字/字对齐与移位掩码，读数据按小端选择扩展。
W
写回
WBU
合并两 lane 写回冲突，驱动 GRF 双写端口，rd=0 自动屏蔽。
级间：StageConnectBridge —— 1 深度握手桥（valid/ready，交出后 bits 清零）
▸ 时序隔离 每一级之间插入寄存器，把原本 2.2 ns 的组合链切成 ~1.05 ns 的最长段。
▸ 一次一包 分布式多周期：一个包（最多 2 条指令）依次走完 5 级，级间不重叠。
▸ 冒险在 D 级统一仲裁 包内 RAW、内存依赖、控制指令单发射、bank 冲突均由 IDU 判决并产生 stall。
R1322IAe-csr-multicycle 核心介绍

## Slide 5
DUAL ISSUE & HAZARD
双发射与冒险处理
05
冒险检测（IDU 组合逻辑）
包内 RAW
inst1 写 rd 且被 inst2 用作源 → 单发射重发 inst2
内存依赖
store1→load2 同地址 ramraw、store→store WAW 单发射
bank 冲突
两条 load 的地址低位相同，避免双读口冲突
控制指令
lane1 为分支/jal/jalr/CSR/ecall/mret → 强制单发射
lane2 控制
inst2 不能单独跳转，遇到控制指令也降级为单发射
立即数 bank
地址低位 = imm[0] ^ rs1[0]，提前预判存储体冲突
指令分发：一路两条、按 lane 拆
inst1 (lane1)
inst2 (lane2)
EXU1 → LSU1
EXU2 → LSU2
WBU 合并写回 → GRF（wr1 / wr2 + CSR 写口）
同构双发射：两 lane 使用相同 EXU/LSU 实例，
指令 1 优先，指令 2 在冲突时被清零取消。
R1322IAe-csr-multicycle 核心介绍

## Slide 6
CSR & EXCEPTION
CSR 文件与异常支持
06
实现的 CSR 寄存器
mstatus / misa
状态与 ISA 标识
mie / mip
中断使能与挂起
mtvec / mepc / mcause / mtval
异常向量、返回地址、原因、附加值
mscratch
机器模式暂存
mcycle / mcycleh
周期计数器（64 位）
minstret / minstreth
退休指令计数（64 位）
mvendorid / marchid / mimpid / mhartid
只读标识寄存器
CSR 操作与异常
▸ 六条 CSR 指令 csrrw / csrrs / csrrc / csrrwi / csrrsi / csrrci，支持立即数形式 uimm[4:0]。
▸ 读写语义 csrrw 直接写；csrrs 按位或；csrrc 按位与反码。rs1=0 时抑制写。
▸ ecall mepc←当前 PC，mcause←8，跳转 mtvec。
▸ ebreak mcause←3，mtval←当前 PC，作为仿真结束/调试断点。
▸ mret 返回 mepc，由 EXU 抬升 take_mret 直连 IFU。
▸ 退休计数 mcycle 每拍自增；minstret 按 1/2 条指令退休累加。
R1322IAe-csr-multicycle 核心介绍

## Slide 7
RESULTS & TAKEAWAY
实现结果与总结
07
909 MHz
fmax 主频
1.078 ns
关键路径
182,977 µm²
芯片面积
18,277
DFF 触发器
5 拍
每包周期数
~100k
总单元数
指标 | 单周期 R1322IAe-csr | multicycle | multicycle-2 | pipe
fmax | 444.93 MHz | 909.34 MHz | 1163.67 MHz | 608.39 MHz
周期/包 | 1 | 5 | 6 | ~1.5
微结构 | 单周期双发射 | 多周期双发射 | D 拆两级 | 真流水线
结论：多周期把一条 2.2 ns 的组合链切成 5 段，主频提升约 2.05×，面积基本持平；代价是每包 5 拍，当前形态实际性能约为单周期的 1/2.5。
该架构是通往真流水线（每拍一包）的必经形态，后续可切换 pipeline 模式并补齐跨包冒险与冲刷。
数据来源：STA-对比报告.md / iEDA iSTA，nangate45 typical，100MHz 约束